表四之一 各項消防安全設備測試報告書
滅火器測試報告書
					測 試 日 期 年 月 日
					測 試 人 員
					姓 名 簽章
					地 址
用 途					所需滅火效能值
樓 / 層	用 途	面積	滅火器種類及數量					滅火效能值				結 果
			a	b	c	d	E			合計	A	B	C		適應性	設置場所等	標 識

合 計
備考

註：1.滅火器之種類別欄中，a為乾粉滅火器、b為泡沫滅火器、c為二氧化碳滅火器、d為水滅火器、e為大型滅火器。
 2.滅火效能值「C」欄，如設有符合之滅火器則以打「○」方式表示。
   3.測試人員應依本表填寫適當內容，測試結果符合規定者於「結果」欄位 下打「○」，不符合者打「×」。

室內消防栓設備測試報告書
					測 試 日 期 年 月 日
					測 試 人 員
					姓 名 簽章
					地 址
用 途					構 造
總樓地板面積				㎡			樓層數	地上 層 地下 層
試 驗 項 目					種類．容量等內容				結果
	水 源		水源的種類．構造			─────
			水 量			m3(長 m，寬 m，有效深度 m)
			給水裝置			─────
外			耐震措施			有 ． 無
		設 置 場 所
		重力水箱			構 造
					內容積．落差	m3 m
	加				配管．閥類	─────
觀					水位計	─────
	壓	壓力水箱			種類．構造
					內容積．有效壓力	m3 kgf/cm2
	送				自動加壓裝置	有 ． 無
					配管．閥類	─────
試	水				水位計．壓力計	─────
		消防幫浦				製造廠			額定出水量 l/min
	裝				幫浦規格				額定全揚程 m
					型式			製造號碼
	置					製造廠			種類 型電動機
驗					電動機規格				額定電壓 Ｖ
					型式			額定電流 Ａ
					製造號碼			額定輸出 kVA

室內消防栓設備
試 驗 項 目					種類．容量等內容	結果
	加	消防幫浦	幫浦		設置狀況	─────
			．		接地工程	種接地
			電動機		配線	─────
外					潤滑油	─────
				配管．閥類	管徑 A
			防止水溫上昇排		限流孔	流過口徑 mm
	壓		放裝置		設在中繼幫浦	排放配管高度 m
				之排放配管．
				排放裝置	排放裝置設定壓力 kgf/cm2
	送		性能試驗裝置之配管．閥類			─────
				材質		鋼板製．合成樹脂製
				水量		l
	水		呼水	溢水用排水管		管徑 A
觀				呼水管		管徑 A
			裝置	補給水管		管徑 A
	裝			減水警報裝置		浮球閥．電極
				設置場所
			控制	控制盤		─────
	置		裝置	預備品		─────
				接地工程		種接地
			壓力計．	設置位置		─────
試			連成計	性能		壓力計精度等級 級
		耐震措施				有 ． 無
		直接操作部	設置場所
	啟		標示			─────
			設置場所			─────
驗	動	遠隔操作部	構造			─────
			標示			─────
	裝	遠隔自動啟動裝置(限第2種消防栓)				─────
		啟動用水壓	啟動用壓力水槽
	置	開關裝置	水槽容量			l
			配管．閥類			管徑 A

室內消防栓設備
試驗項目					種類．容量等內容					結果
	配	設置狀況
	管	配管			─────
外	．	閥類			─────
	閥	吸水管			─────
	類	底閥			─────
		耐震措施			有 ． 無
	電	常用電源			V
	源	緊急電源種類			發電機設備．蓄電池設備
觀			消防栓	設置樓層					──
			設置個數	第1種消防栓					──
	消			第2種消防栓					──
			設置場所		─────
		消防栓	周圍狀況．操作性		─────
			開關閥設置高度		距樓地板面之高度 m
試			水帶接	第1種消防栓	─────
	防		續狀況	第2種消防栓	─────
			消防栓開關閥		─────
			周圍狀況		─────
			設置狀況		─────
		室內	材質		─────
	栓	消防栓箱	表示燈		─────
驗			標示		─────
			水帶		─────
			水帶接續口		─────
		水帶‧瞄子	瞄子	第1種消防栓	─────
	等			第2種消防栓	─────
			結合狀態		─────
			收納狀態		捲盤式．折疊收納式．其他
		減壓裝置

室內消防栓設備
試 驗 項 目					種類．容量等內容	結果
		重力水箱		動作試驗	給水裝置動作狀況		─────
				靜水壓測定			最低位 m、 最高位 m
	加			動作試驗	給水裝置動作狀況		─────
		壓力水箱			自動加壓裝置動作狀況		─────
性	壓			靜水壓測定			最低位 kgf/cm2 / 最高位 kgf/cm2
	送			呼水裝置	減水警報裝置動作狀況		距底面之高度 cm
				動作試驗	自動給水裝置動作狀況		─────
	水				由呼水槽補給水狀況		─────
能				控制裝	啟動．停止操作時狀況		─────
	裝			置試驗	電源切換時運轉狀況		─────
				啟動裝置	幫浦啟動狀況		─────
	置	消 防		試驗．	啟動表示點燈狀況		─────
				幫浦啟動	啟動用水壓開關		設定壓力 kgf/cm2
試	試			表示試驗	裝置動作壓力		動作壓力 kgf/cm2
		幫 浦			運轉狀況		─────
	驗				關閉運轉	關閉揚程	m
				幫浦	時狀況	電壓	V
				電流	A
驗				試驗	額定負荷	額定揚程	m
				運轉時	電壓	V
				狀況	電流	A
				防止水溫上昇排放裝置試驗			排放水量 l/min
				幫浦性能試驗裝置試驗			表示值的差 l
		配管耐壓試驗					試驗壓力 kgf/cm2
綜	放	－	消防栓編號		放水壓力		放 水 量
合	水	同時放			kgf/cm2		l/min
試	試	水試驗			kgf/cm2		l/min
驗	驗	個 別			kgf/cm2		l/min

室內消防栓設備
試驗項目				種類．容量等內容	結果
綜合試驗	操作性試驗(限第二種消防栓)			捲盤式．折疊收納式
	緊急電源 / 切換試驗		發電機設備	─────
			蓄電池設備	─────
備 / 註

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。
     2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

室外消防栓設備測試報告書
					測 試 日 期 年 月 日
					測 試 人 員
					姓 名 簽章
					地 址
用 途					構 造
總樓地板面積					樓層數	地上 層 地下 層
試 驗 項 目					種 別 ． 容 量 等 內 容					結果
	水 源		水源種類．構造			─────
			水 量			m3(長 m，寬 m，有效深度 m)
			給水裝置			─────
外			耐震措施			有 ． 無
		設 置 場 所
		重 力 / 水 相			構 造
	加				內容積．落差	m3 m
					配管．閥類	─────
觀	壓				水位計	─────
		壓 力 / 水 箱			種類．構造
	送				內容積．有效壓力	m3 kgf/cm2
					自動加壓裝置	有 ． 無
	水				配管．閥類	────────
試					水位計．壓力計	────────
	裝	消 防 / 幫 浦				製造廠				額定出水量 l /min
					幫浦規格					額定全揚程 m
	置					型式				製造號碼
					製造廠				種類 型電動機
驗					電動機規格					額定電壓 V
					型式				額定電流 A
					製造號碼				額定輸出 kVA

室外消防栓設備
試 驗 項 目					種類．容量等內容	結果
	加	消防幫浦	幫浦		設置狀況	────────
外			．		接地工程	種接地
			電動機		配線	────────
				潤滑油	────────
	壓		防止水溫上昇之排放裝置		配管．閥類	管徑 A
				限流孔	流過口徑 mm
			性能試驗裝置配管．閥類			────────
	送			材質		鋼板製．合成樹脂製
				水量		l
觀			呼水	溢水用排水管		管徑 A
	水			呼水管		管徑 A
			裝置	補給水管		管徑 A
				減水警報裝置		浮球閥．電極
	裝			設置場所		────────
			控制	控制盤		────────
試			裝置	預備品		────────
	置			接地工程		種接地
			壓力計．	設置位置		────────
			連成計	性能		壓力計之精度等級 級
		耐震措施				有 ． 無
		直接操作部	設置場所
	啟		標示			────────
			設置場所			────────
驗	動	遠隔操作部	構造			────────
			標示			────────
	裝	啟動表示燈
		啟動用水壓	啟動用壓力水槽
	置	開關裝置	水槽容量			l
			配管．閥類			管徑 A
	配管．閥類		設置狀況			────────
			配管			────────

室外消防栓設備
試驗項目					種類．容量等內容	結果
				閥類		────────
	配管．閥類			吸水管		────────
外				底閥		────────
				耐震措施		有 ． 無
	電	常 用 電 源				V
	源	緊 急 電 源 種 類				發電機設備．蓄電池設備
				設置數量
				設置場所
觀	消			周圍狀況．操作性		────────
		消防栓		開關閥設置位置		距樓地板面之高度 m
				水帶接續口		距樓地板面之高度 m
				消防栓開關閥		────────
	防			標示		────────
				設置場所		────────
試				設置狀況		────────
		室外消防		周圍狀況		────────
	栓	栓箱		材質		────────
				標示		────────
				水帶		────────
				水帶接續口		────────
驗	等	水帶‧瞄子		瞄子		mm
				結合狀態		────────
				收納狀態		────────
		減壓措置
性	加	重力	動作試驗		給水裝置動作狀況	────────
	壓	水箱	靜水壓測定			最低位 m、 最高位 m
能	送		動作試驗		給水裝置動作狀況	────────
	水	壓力			自動加壓裝置動作狀況	────────
試	裝置	水箱	靜水壓測定			最低位 kgf/cm2 / 最高位 kgf/cm2
驗	試	消防	呼水裝置 / 動作試驗		減水警報裝置動作狀況	距底面之高度 cm
	驗	幫浦			自動給水裝置動作狀況	────────

室外消防栓設備
試驗項目					種類．容量等內容		結果
	加		呼水裝置動作試驗			由呼水槽補給水狀況				────────
性		消	控制裝			啟動．停止操作時狀況				────────
	水		置試驗			電源切換時運轉狀況				────────
			啟動裝置			幫浦啟動狀況				────────
	送		試驗．			啟動表示點燈狀況				────────
		防	幫浦啟動			啟動用水壓開關裝置				設定壓力 kgf/cm2
能	水		表示試驗			動作壓力				動作壓力 kgf/cm2
				運轉狀況				─────
	裝					關閉運轉		關閉揚程		m
			幫浦			時狀況		電壓		V
	置	幫					電流		A
試			試驗			額定負荷		額定揚程		m
	試					運轉時		電壓		V
				狀況		電流		A
	驗		防止水溫上昇排放裝置試驗					排放水量 l/min
		浦	幫浦性能試驗裝置試驗					表示值的差 l
驗	配管耐壓試驗					試驗壓力 kgf/cm2
綜 / 合 / 試 / 驗	放	－		消防栓編號			放水壓力			放 水 量
	水	同時放					kgf/cm2			l/min
	試	水試驗					kgf/cm2			l/min
	驗	個 別					kgf/cm2			l/min
	緊 急 電 源				發電機設備				────────
	切換試驗				蓄電池設備				────────
備 / 註

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。
    2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

自動撒水設備測試報告書
					測 試 日 期 年 月 日
					測 試 人 員
					姓 名 簽章
					地 址
用 途					構 造
總樓地板面積				㎡			樓層數	地上 層 地下 層
加壓送水裝置種類					方式
流水檢知裝置方式					濕式 乾式 預動作式
撒水頭					種 類
					設置數量
試 驗 項 目					種 類 ． 容 量 等 內 容				結果
	水 源		水源種類．構造			─────
			水 量			m3(長 m，寬 m，有效深度 m)
			給水裝置			─────
外			耐震措施			有 ． 無
		設置場所
	加	重力水箱			構 造
					內容積．落差	m3 m
觀	壓				配管．閥類	─────
					水位計	─────
	送	壓力水箱			種類．構造
					內容積．有效壓力	m3 ． kgf/cm2
試	水				自動加壓裝置	有 ． 無
					配管．閥類	─────
	裝				水位計．壓力計	─────
		消防幫浦				製造廠			額定出水量 l/min
驗	置				幫浦規格				額定全揚程 m
					型式			製造號碼

自動撒水設備
試 驗 項 目					種類．容量等內容		結果
		消防幫浦			製造廠	種類 型電動機
			電動機規格			額定電壓 Ｖ
					型式	額定電流 Ａ
					製造號碼	額定輸出 kVA
	加		幫浦	設置狀況	─────
外			．	接地工程	種接地
			電動機	配線	─────
				潤滑油	─────
				配管．閥類	管徑 A
			防止水溫上昇之排放裝置	限流孔	流過口徑 mm
觀	壓			設在中繼幫浦	排放配管高度 m
				之排放配管．
				排放裝置	排放裝置設定壓力 kgf/cm2
	送		性能試驗裝置配管．閥類		─────
				材質	鋼板製．合成樹脂製
試				水量	l
	水		呼水	溢水用排水管	管徑 A
				呼水管	管徑 A
			裝置	補給水管	管徑 A
	裝			減水警報裝置	浮球閥．電極
驗				設置場所
			控制	控制盤	─────
	置		裝置	預備品	─────
				接地工程	種接地
			壓力計．	設置位置	─────
			連成計	性能	壓力計之精度等級 級
		耐震措施			有 ． 無
	啟	直 接 操 作 部			─────
	動	啟動用水壓	啟動用壓力水槽
	裝	開關裝置	水槽容量		l
	置		配管．閥類		管徑 A

自動撒水設備
試 驗 項 目					種類．容量等內容					結果
		自動	密閉式撒水頭		─────
	啟	啟動裝置	自動火災感知裝置		─────
	動		設置場所		─────
	裝	手動	設置高度		距樓地板面高度 m
外	置	啟動裝置	構造		─────
			標示		─────
		流水檢知裝置			─────
		設置狀況			─────
	配	配管			─────
觀	管	閥類			─────
	．	吸水管			─────
	閥	底閥			─────
	類	防蝕措施			有 ． 無
		排水措施			有 ． 無
試		耐震措施			有 ． 無
	電	常用電源			V
	源	緊急電源種類			發電機設備．蓄電池設備
		放水區域數		樓層					──
	撒	及設定狀況		放水區域數					──
驗		(限開放式撒水頭)		設定狀況					──
	水	設置方法	配置		─────
			裝置方向		─────
	頭	密閉式撒水頭		標示溫度
				構造．性能	─────
		開放式撒水頭			─────
	制水閥		設置場所		─────
			設置高度		距樓地板面高度 m
			構造		─────
			標示

自動撒水設備
試 驗 項 目					種類．容量等內容					結果
	流水檢知裝置﹙自動警報逆止閥﹚． / 壓力檢知裝置			設置場所			─────
				種類．口徑			─────
				減壓警報			─────
外				構造．性能			─────
				啟動		設置場所
	一齊開放閥			操作部		設置高度	距樓地板面高度 m
				動作試驗裝置			─────
				構造．性能			─────
				設置場所			─────
	末端查驗閥			構造			─────
				標示			─────
觀	自動警報裝置			音響警報裝置			─────
				火災表示裝置			─────
			設置場	設置場所			─────
			所等	設置高度			距基地地面高度 m
	送水口			標示			─────
			結合構件				─────
			逆止閥				─────
	減壓裝置
試				撒水栓	樓層					──
				設置個數	設置個數					──
		撒水栓		設置場所			─────
	補助			周圍狀況．操作性			─────
				開關閥設置高度			距樓地板面高度 m
	撒水			水帶接續			─────
				消防栓開關閥			─────
	栓等			周圍狀況			─────
				設置狀況			─────
驗		撒水		材質			─────
		栓箱		紅色燈			─────
				標示			─────

自動撒水設備
試驗項目					種類．容量等內容	結果
外	補助撒水栓等		水帶			─────
觀			水帶接續口			─────
試		水帶‧瞄子	瞄子			─────
驗			結合狀態			─────
			收納狀態			捲盤式．折疊收納式
		重力水箱	動作試驗	給水裝置動作狀況		─────
			靜水壓測定			最低位 m 、最高位 m
	加		動作試驗	給水裝置動作狀況		─────
		壓力水箱		自動加壓裝置動作狀況		─────
性	壓		靜水壓測定			最低位 kgf/cm2 / 最高位 kgf/cm2
			呼水裝置	減水警報裝置動作狀況		距底面之高度 cm
	送		動作試驗	自動給水裝置動作狀況		─────
				由呼水槽補給水狀況		─────
能			控制裝	啟動．停止操作時狀況		─────
	水		置試驗	電源切換時運轉狀況		─────
			啟動裝置	幫浦啟動狀況		─────
		消 防	試驗．	啟動表示點燈狀況		─────
	裝		幫浦啟動	啟動用水壓開關		設定壓力 kgf/cm2
試			表示試驗	裝置動作壓力		動作壓力 kgf/cm2
		幫 浦		運轉狀況		─────
	置			關閉運轉	關閉揚程	m
			幫浦	時狀況	電壓	V
				電流	A
驗	試		試驗	額定負荷	額定揚程	m
				運轉時	電壓	V
				狀況	電流	A
	驗		防止水溫上昇排放裝置試驗			排放水量 l/min
			幫浦性能試驗裝置試驗			表示值的差 l/min
	配管耐壓試驗					試驗壓力 kgf/cm2
	手動啟動裝置試驗					─────
	流水檢知裝置﹙自動警報逆止閥﹚．表示等					─────

自動撒水設備
試驗項目					種類．容量等內容					結果
		放水區域別					──
	放	使用開放式撒水頭者	啟動性			由自動火災感知裝置啟動
	水		能等			由手動啟動裝置啟動
綜	試	樓層別					──
	驗	使用密閉式			啟動性能
合		撒水頭者			放水壓力(kgf/cm2)
				放水量(l/min)
試		補助撒水栓			放水壓力		kgf/cm2
				放水量		l/min
驗	補助撒水栓操作性試驗					捲盤式‧折疊收納式
	緊急電源 / 切換試驗				發電機設備		─────
				蓄電池設備		─────

備 / 註

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。
     2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

水霧滅火設備測試報告書
					測 試 日 期 年 月 日
					測 試 人 員
					姓 名 簽章
					地 址
用 途					構 造
總樓地板面積				m2			樓層數	地上 層 地下 層
試 驗 項 目					種 類 ． 容 量 等 內 容				結果
	水 源		水源種類．構造			─────
			水 量			m3(長 m，寬 m，有效深度 m)
			吸水障礙防止措施			有 ． 無
			給 水 裝 置			─────
外			耐震措施			有 ． 無
		設置場所
		重力水箱			構 造
					內容積．落差	m3 m
	加				配管．閥類	─────
觀					水位計	─────
	壓	壓力水箱			種類．構造
					內容積．有效壓力	m3 kgf/cm2
	送				自動加壓裝置	有 ． 無
					配管．閥類	─────
試	水				水位計．壓力計	─────
		消防幫浦				製造廠			額定出水量 l/min
	裝				幫浦規格				額定全揚程 m
					型式			製造號碼
	置					製造廠			種類 型電動機
驗					電動機規格				額定電壓 Ｖ
					型式			額定電流 Ａ
					製造號碼			額定輸出 kVA

水霧滅火設備
試 驗 項 目					種類．容量等內容	結果
	加	消防幫浦	幫浦		設置狀況	─────
			．		接地工程	種接地
			電動機		配線	─────
外					潤滑油	─────
				配管．閥類	─────
			防止水溫		限流孔	流過口徑 mm
	壓		上昇之排		設在中繼幫浦	排放配管高度 m
			放裝置		之排放配管．
				排放裝置	排放裝置設定壓力 kgf/cm2
	送		性能試驗裝置配管．閥類			─────
				材質		鋼板製．合成樹脂製
				水量		l
	水		呼水	溢水用排水管		管徑 A
觀				呼水管		管徑 A
			裝置	補給水管		管徑 A
	裝			減水警報裝置		浮球閥．電極
				設置場所
			控制	控制盤		─────
	置		裝置	預備品		─────
				接地工程		種接地
			壓力計．	設置位置		─────
試			連成計	性能		壓力計之精度等級 級
			減壓措置			有 ． 無
		耐震措施				有 ． 無
		直接操作部				─────
		啟動用水壓	啟動用壓力水槽
	啟	開關裝置	水槽容量			l
	動		配管．閥類			管徑 A
	裝	自動	密閉式撒水頭			─────
驗	置	啟動裝置	自動火災感知裝置			─────
		手動	設置場所			─────
		啟動裝置	設置高度			距樓地板面高度 m

水霧滅火設備
試驗項目					種類．容量等內容				結果
	啟動		手動	構造			─────
	裝置		啟動裝置	標示			─────
外			流水檢知裝置				─────
			設置狀況				─────
			配管				─────
	配管		閥類				─────
	．		吸水管				─────
	閥類		底閥				─────
觀			防蝕措施				有 ． 無
			耐震措施				有 ． 無
	電源		常用電源				V
			緊急電源的種類				發電機設備．蓄電池設備
	放射區域		樓層					──
	數及設定		放射區域數					──
試	狀況		設置狀況
			設置方法		配置		─────
	水霧噴頭		水霧噴頭				─────
			自動火災感知裝置				─────
			設置場所				─────
	制水閥		設置高度				距樓地板面高度 m
驗	（控制閥）		構造				─────
			標示				─────
	自動警報逆止閥		設置場所				─────
			種類．口徑				─────
			減壓警報				─────
			構造．性能				─────
			啟動			設置場所
	一齊開		操作部			設置高度	距樓地板面高度 m
	放閥		動作試驗裝置				─────
			構造．性能				─────

水霧滅火設備
試驗項目					種類．容量等內容	結果
	自動警報裝置			音響警報裝置				─────
外				火災表示裝置				─────
觀				地板面坡度				─────
試				排水溝．集水管				─────
驗	排水設備			滅火坑		構造		─────
				設置位置		─────
				地區境界堤高度				距樓地板面高度 m
		重力水箱	動作試驗		給水裝置動作狀況			─────
			靜水壓測定					最低位 m、 最高位 m
	加		動作試驗		給水裝置動作狀況			─────
		壓力水箱			自動加壓裝置動作狀況			─────
性	壓		靜水壓測定					最低位 kgf/cm2 / 最高位 kgf/cm2
			呼水裝置		減水警報裝置動作狀況			距底面之高度 cm
	送		動作試驗		自動給水裝置動作狀況			─────
				由呼水槽補給水狀況			─────
能			控制裝		啟動．停止操作時的狀況			─────
	水		置試驗		電源切換時運轉狀況			─────
			啟動裝置		幫浦啟動狀況			─────
		消 防	試驗		啟動表示點燈狀況			─────
	裝				啟動用水壓開關			設定壓力 kgf/cm2
試					裝置動作壓力			動作壓力 kgf/cm2
		幫 浦			運轉狀況			─────
	置				關閉運轉		關閉揚程	m
			幫浦		時狀況		電壓	V
				電流	A
驗	試		試驗		額定負荷		額定揚程	m
				運轉時		電壓	V
				狀況		電流	A
	驗		防止水溫上昇排放裝置試驗					排放水量 l/min
			幫浦性能試驗裝置試驗					表示值的差 l/min

水霧滅火設備
試驗項目					種類．容量等內容					結果
性能試驗	配管耐壓試驗					試驗壓力 kgf/cm2
	手動啟動裝置試驗					─────
	自動警報逆止閥．標示等					─────
		放射區域					──
		啟動性	由自動火災感知裝置啟動
綜	放	能等	由手動啟動裝置啟動
		水霧噴頭放射狀況
合	射	放射壓力			最高
		(kgf/cm2)			最低
試	試	放射量				(l/min)
				地區境界堤狀態
驗	驗	排水設備			滅火坑水位
				排水狀況
	緊急電源				發電機設備		─────
	切換試驗				蓄電池設備		─────

備 / 註

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。
     2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

泡沫滅火設備測試報告書
					測 試 日 期 年 月 日
					測 試 人 員
					姓 名 簽章
					地 址
用 途					構 造
總樓地板面積					㎡			樓層數	地上 層 地下 層
種 別			固定式 (全區放射方式 局部放射方式) 移動式
試 驗 項 目					種類．容量等的內容				結果
	水 源			水源種類．構造			─────
				水量			m3(長 m，寬 m，有效深度 m)
				吸水障礙防止措施			有 ． 無
				給水裝置			─────
外				耐震措施			有 ． 無
		設置場所
		重力水箱				構 造
					內容積．落差	m3 m
	加					配管．閥類	─────
觀					水位計	─────
	壓	壓力水箱				種類．種類
					內容積．有效壓力	m3 kgf/cm2
	送					自動加壓裝置	有 ． 無
					配管．閥類	─────
試	水					水位計．壓力計	─────
		消防幫浦					製造廠			額定出水量 l/min
	裝					幫浦規格				額定全揚程 m
					型式			製造號碼
	置					製造廠			種類 型電動機
驗					電動機規格				額定電壓 Ｖ
					型式			額定電流 Ａ
					製造號碼			額定輸出 kVA

泡沫滅火設備
試 驗 項 目					種類．容量等內容	結果
	加	消防幫浦	幫浦			設置狀況	─────
			．			接地工程	種接地
			電動機			配線	─────
外					潤滑油	─────
			防止水溫上昇			配管．閥類	管徑 A
	壓		之排放裝置			限流孔	流過口徑 mm
			性能試驗裝置配管．閥類				─────
	送				材質		鋼製板．合成樹脂製
				水量		l
觀	水		呼水		溢水用排水管		管徑 A
				呼水管		管徑 A
	裝		裝置		補給水管		管徑 A
				減水警報裝置		浮球閥．電極
	置				設置場所
			控制		控制盤		─────
試			裝置		預備品		─────
				接地工程		種接地
			壓力計．		設置位置		─────
			連成計		性能		壓力計之精度等級 級
		減壓措施					有 ． 無
		耐震措施					有 ． 無
		直接操作部					─────
驗		啟動用水壓		啟動用壓力水槽
	啟	開關裝置		水槽容量			l
				配管．閥類			─────
	動	自動		密閉式撒水頭			─────
		啟動裝置		自動火災感知裝置			─────
	裝			設置場所			─────
		手動		設置高度			距樓地板面高度 m
	置	啟動裝置		構造			─────
				標示			─────

泡沫滅火設備
試 驗 項 目					種類．容量等內容				結果
外	自動警報逆止閥				─────
		設罝狀況			─────
		配管			─────
	配管	閥類			─────
	．	吸水管			─────
	閥類	底閥			─────
觀		防蝕措施			有 ． 無
		耐震措施			有 ． 無
	電源	常用電源			V
		緊急電源種類			發電機設備．蓄電池設備
	放射區域	樓層							──
	數及設定	放射區域數							──
	狀況	發泡方式(高發泡．低發泡)
試		設定狀況
		設置方法	配置		─────
	泡 沫		裝置方向		─────
	放出口	泡沫噴頭			─────
		高發泡放出口			─────
	制水閥	設置場所
		設置高度			距樓地板面高度 m
驗		構造			─────
		標示			─────
		設置場所			─────
	自動警報	種類．口徑			─────
	逆止閥	減壓警報			─────
	1	構造．性能			─────
		啟動		設置場所
	一齊	操作部		設置高度	距樓地板面高度 m
	開放閥	動作試驗裝置			─────
		構造．性能			─────

泡沫滅火設備
試驗項目					種類．容量等內容					結果
	自動警報裝置			音響警報裝置		─────
				火災表示裝置		─────
外	防護區域			開口部之措施		─────
	開口部 / (限高發泡)			不設自動關閉裝置之開口部		─────
				開口部之構造		─────
			設置場所
	儲	儲存槽	滅火藥劑之適合性			─────
觀			儲存量			kg
	存		壓力計指示			kgf/cm2
		混合	設置場所
	槽	裝置	混合方式
		泡沫滅火	種類			蛋白．合成界面活性劑．水成膜
試	等	藥劑	性能			稀釋容量濃度 %
		耐震措施				─────
			泡沫消防栓		樓層					──
			設置個數		設置個數					──
	泡	泡沫	設置場所			─────
驗		消防栓	周圍狀況．操作性			─────
	沫		開關閥設置高度			距樓地板面高度 m
			水帶接續口			─────
	消		周圍狀況			─────
			設置狀況			─────
	防	泡沫	材質			─────
		消防栓箱	標示燈			─────
	栓		標示			─────
		水帶	水帶			─────
	等	‧	水帶接續口			─────
		瞄子	瞄子			─────

泡沫滅火設備
試驗項目					種類．容量等內容					結果
外觀測試	消防栓等				水帶‧		結合狀態				─────
				瞄子		收納狀態				─────
			重力		動作試驗				給水裝置動作狀況		─────
			水箱		靜水壓測定					最低位 m、最高位 m
	加		壓力 / 水箱		動作		給水裝置動作狀況				─────
				試驗		自動加壓裝置動作狀況				─────
性	壓				靜水壓測定					最低位 kgf/cm2 最高位 kgf/cm2
				呼水裝置			減水警報裝置動作狀況			距底面之高度 cm
	送				動作試驗			自動給水裝置動作狀況			─────
				由呼水槽補給水狀況			─────
能					控制裝			啟動．停止操作時狀況			─────
	水				置試驗			電源切換時運轉狀況			─────
			消防		啟動裝置			幫浦啟動狀況			─────
			幫浦		試驗			啟動表示點燈狀況			─────
	裝					啟動用水壓開關			設定壓力 kgf/cm2
試					裝置動作壓力			動作壓力 kgf/cm2
				運轉狀況			─────
	置					關閉運轉		關閉揚程	ｍ
				幫浦			時狀況		電壓	V
				電流	A
驗	試				試驗			額定負荷		額定揚程	ｍ
				運轉時		電壓	V
				狀況		電流	A
	驗				防止水溫上昇排放裝置試驗					排放水量 l/min
				幫浦性能試驗裝置試驗					表示值的差 l/min
	配管耐壓試驗					試驗壓力 kgf/cm2
	手動啟動裝置試驗					─────
	自動警報逆止閥‧表示等					─────
綜合試驗	泡沫放射			固		放射區域					──
	試驗（使用			定		由自動火災感知裝置啟動
	低發泡者)			式		由手動啟動裝置啟動

泡沫滅火設備
試驗項目1					種類．容量等內容					結果
				泡沫噴頭放射狀況
			固	放射壓力		最高
			定	（kgf/cm2）		最低
			式	稀釋容量濃度（％）
綜	泡沫放			發泡倍率(倍)
	射試驗			25%還原時間(sec)
	（使用			放射區域
	低發泡		移	放射狀況
合	者）1			放射量測定		放射壓力	kgf/cm2					kgf/cm2
			動			放射量	l/min					l/min
				稀釋容量濃度			%					%
			式	發泡倍率			倍					倍
試				25%還原時間			sec					sec
			放射區域					──
			啟動性		由自動火災感知裝置啟動
	泡沫放射		能等		由手動啟動裝置啟動
驗	試驗(使用		自動關閉裝置動作狀況
	高發泡者)		放射狀況
			由放出停止裝置之停止狀況
			放射壓力測定(kgf/cm2)
	緊急電源		發電機設備				──────
	切換試驗		蓄電池設備				──────

備
註

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。
     2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

二氧化碳滅火設備測試報告書
					測 試 日 期 年 月 日
					測 試 人 員
					姓 名 簽章
					地 址
設置場所	設置樓層			防護對象種類

放射方式	固定式 全區放射方式 局部放射方式					設計放射時間 sec
	移動式					設計放射時間 sec
試驗項目					種類．容量等內容		結果
	控 制 / 裝 置		設置場所
			標示燈‧開關				────────
			防護措施				────────
外			延遲裝置				────────
			自動‧手動啟動切換裝置				────────
	電 源		常用電源
觀			緊急電源種類				發電機設備．蓄電池設備
					設置場所
	啟	手	設置場		設置位置
試		動	所等		設置高度		距樓地板面高度 m
	動	啟			設備表示		────────
		動			操作表示		────────
驗	裝	裝	塗色等				────────
		置	防護措施				────────
	置		表示燈				────────

二氧化碳滅火設備
試驗項目					種類．容量等內容	結果
	自動啟動裝置				設備場所
				構造．性能			────────
				探測器			────────
外	警報		設置位置					────────
			警報方式					────────
	裝置		構造．性能					────────
	儲存滅火藥劑量					kg
				設 置		設置場所		────────
				場所等		標識		────────
	儲	存		儲存容器				────────
觀	容	器		充填比				────────
	等			容器閥				────────
				容器閥開放裝置				────────
				安全裝置．破壞板				────────
				耐震措施				────────
				設置狀況				────────
				配管管路				────────
試	配管．			構造．材質				────────
	閥	類		口徑．使用數				────────
				安全裝置				────────
				耐震措施				────────
				設置			設置場所
	選擇閥			場所等			標示	────────
				導管接續部				────────
驗				構造				────────
	啟動用			設置場所
	氣體容器			構造．性能				────────
	噴頭			設置位置				────────
				構造．性能				────────

二氧化碳滅火設備
試驗項目				種類．容量等內容				結果
外	噴頭皮管	設置位置		────────
		構造．性能		────────
觀		防護區域		────────
		開口部自動關閉措施		────────
試	防護區劃等	追加滅火藥劑開口部面積		────────
		滅火藥劑流失防止措施		────────
驗		開口部位置		────────
		滅火藥劑排出措施		────────				──
		防護區域
		選擇閥動作試驗
性		容器閥開放裝置動作試驗
			延遲時間
		控制裝置	緊急停止裝置動作狀況
		試驗	音響警報先行動作狀況
			自動．手動切換動作狀況
能			由啟動裝置動作狀況
		音響警報	警報鳴動狀況
	動作試驗	裝置試驗	音量
			音聲警報裝置動作狀況
			自動警報動作狀況
試		附屬裝置	動作狀況
		連動試驗	復歸操作狀況
		滅火藥劑排出試驗
		放射表示燈試驗
		自動冷凍	啟動狀況	────────
驗		機試驗	電流	A
			溫度．壓力	℃ kgf/cm2 kgf/cm2				──
綜		選擇閥動作狀況．放出管路
合	綜合動作	通氣狀況
試	試驗	氣密狀況
驗		區劃別儲存容器開放數

二氧化碳滅火設備
試 驗 項 目					種類．容量等內容				結果
綜合試驗	綜合動作		音響警報裝置動作狀況
	試驗		放射表示燈點燈狀況
			附屬裝置動作狀況
備 / 註

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。
    2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

乾粉滅火設備測試報告書
					測 試 日 期 年 月 日
					測 試 人 員
					姓 名 簽章
					地 址
設置場所	設置層			防護對象種類

放射方式	固定式 全區放射方式 局部放射方式					設計放射時間 sec
	移動式					設計放射時間 sec
試驗項目					種類．容量等內容		結果
	控 制 / 裝 置		設置場所等
外			標示燈‧開關				────────
			防護措施				────────
			延遲裝置				────────
			自動‧手動啟動切換裝置				────────
	電 源		常用電源				V
觀			緊急電源種類				發電機設備．蓄電池設備
					設置場所
	啟	手	設置場		設計位置		────────
		動	所等		設置高度		距樓地板面高度 m
	動	啟			設備表示		────────
試		動			操作表示		────────
	裝	裝	防護措施				────────
		置	表示燈				────────
	置	自動啟動			設置場所
驗		裝置			構造‧性能		────────
					探測器		────────

乾粉滅火設備
試驗項目					種類．容量等內容	結果
	警報		設置位置					────────
			警報方式					────────
	裝置		構造．性能					────────
	儲存滅火藥劑					種類第 種、藥劑量 kg
外				設 置			設置場所	────────
				場所等			標識	────────
	儲	存			蓄壓		儲存容器	────────
	容	器		機	式		容器閥	────────
	等					容器閥開放裝置	────────
				加壓		儲存槽	────────
觀					式		定壓動作裝置	────────
				器	充填比			────────
				安全裝置			────────
				耐震措施				────────
				設置狀況				────────
				配管管路				────────
試	配管．			構造．材質				────────
	閥	類		口徑．使用數				────────
				安全裝置				────────
				耐震措施				────────
				設置		設置場所
	選擇閥			場所等		標示		────────
驗				導管接續部				────────
				構造				────────
	啟動用			設置場所
	氣體容器			構造．性能				────────
	噴頭			設置位置				────────
				構造．性能				────────
	噴頭 / 皮管			設置位置				────────
				構造．性能				────────

乾粉滅火設備
試驗項目				種類．容量等內容			結果
		防護區域		────────
外		開口部自動關閉措施		────────
	防護區域等	追加滅火劑之開口部面積		────────
觀		滅火藥劑流失防止措施		────────
		設置場所		────────
試		加壓容器		────────
	加壓用氣體	容器閥		────────
驗	容器	容器閥開放裝置		────────
		耐震措施		────────
	加壓用氣體		種類
			氣體量	kg
		防護區域
性		選擇閥動作試驗
		容器閥開放裝置動作試驗
			延遲時間
		控制裝置	緊急停止裝置動作狀況
		試驗	音響警報先行動作狀況
能			自動．手動切換動作狀況
			由啟動裝置動作狀況
		音響警報	警報鳴動狀況
	動作試驗	裝置試驗	音量
			音聲警報裝置動作狀況
試			自動警報動作狀況
		附屬裝置	動作狀況
		連動試驗	復歸操作狀況
		定壓動作	動 作 壓 力(kgf/cm2)
		裝置試驗	動 作 時 間 (sec)
驗		放射表示燈試驗
		壓力調整裝置試驗
		清潔裝置試驗

乾粉滅火設備
試驗項目					種類．容量等內容			結果
			選擇閥動作狀況．放射管路
綜			通氣狀況
合	綜合動作		氣密狀況
試	試驗		音響警報裝置動作狀況
驗			放射表示燈點燈狀況
			附屬裝置動作狀況
備 / 註

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。``
  2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。